## Slide 1
CronusFarm
스마트팜 제어 시스템
아키텍처 · 하드웨어 · AI 파이프라인 · 개발·배포 워크플로우
Arduino R4/R3
Node-RED
MQTT + USB
Hailo YOLO
Pi ida
InfluxDB · Grafana
farm-ui
SQLite bridge

## Slide 2
시스템 아키텍처 개요
Arduino → Node-RED → DB → 시각화 · 제어 전체 흐름
현장
R4 WiFi
R3 패널
통신
MQTT
Mosquitto
허브
Pi ida
Node-RED
저장
SQLite
InfluxDB
시각화
Grafana
farm-ui
/ui Dashboard 구조
모니터 탭
타일·타임라인
PHW·AI 작물
설정 탭
Bed·스케줄
API iframe
MQTT 탭
cmd·tele파싱
SQLite HTTP
개발환경 탭
PHW3988
devflow
데이터 스택
SQLite
관계형 · 작물·스케줄·AI 메타
InfluxDB bucket: CronusFarm
시계열 · tele·알림·AI
Grafana
Flux 패널 · 알림

## Slide 3
하드웨어 구성
UNO R4 WiFi (메인 제어) ←I2C 0x38→ UNO R3 (2004A LCD 패널)
UNO R4 WiFi (메인)
릴레이 / 펌프 / 팬 GPIO
MQTT tele (1Hz) · cmd 수신
WiFi 연결 · WAN 통신
I2C 마스터 A4(SDA) / A5(SCL) → R3
RTC 내장 · USB Upload 주의
I2C
0x38
UNO R3 (LCD 패널)
20×4 2004A LCD 표시
엔코더 다이얼 · 클릭 (EXP1-2 → D8)
부저 (EXP1-1 → D9) · I2C 슬레이브
EXP1: LCD EN/RS/D4–D7 + GND/VCC
EXP2: ENC A(A0) / B(A1) · SD CS(D13)
⚠ UART D0/D1 직결 금지 (업로드 충돌) · R4 A4/A5 ↔ R3 A4/A5 + GND 공통 · EXP 클릭은 EXP1-2→D8 (EXP2-2 아님)

## Slide 4
패널 LCD 부팅 시퀀스
R3 단독 → R4 스플래시 → 대기 → 환영 → 브라우즈 → 에딧
A. R3 단독 부팅
CronusFarm Panel
B. R4 스플래시 (WiFi OK)
CronusFarm
WiFi OK
MQTT OK
Dial/Push Ready
B'. R4 스플래시 (MQTT --)
CronusFarm
WiFi OK
MQTT --
Dial/Push Ready
C. WiFi 대기
LED A1 D2
WiFi OK MQTT --
Waiting link...
D. 환영 (RTC 정상)
Welcome to
CronusFarm
2026.05.12 (Mon)
12:34:56 PM
E. 브라우즈
LED A1 (D2)
MODE:AUTO
STATE:ON CH1/15
Dial:Next, Push:Edit
F. 에딧 (EDIT)
Setting Mode (EDIT)
LED A1 (D2)
SET:AUTO
Dial:Sel Push:OK
D'. RTC 실패
Welcome to
CronusFarm
RTC -- set time
--:--:--
다이얼: OFF → ON → AUTO 순환

## Slide 5
통신 흐름 — 하이브리드 구성
USB primary (tele 1Hz) + Mosquitto 유지 — MQTT offline이어도 farm 정상
R4 WiFi
현장
센서·릴레이
USB
ttyACM
tele 1Hz
primary
r4-serial
:18767
데몬
SQLite
Bridge
:18766
ingest OK
Node-RED
Pi ida
허브·API
Mosquitto
KMA·NR
보조
farm-ui
/ui
대시보드
모니터
✅ tele_sample 1Hz = USB primary 정상
mqtt_status_log offline ≠ farm 중단
⚠ MQTT 미전환 시
R4↔Pi farm 경로 끊김 → tele / 모니터 offline

## Slide 6
모니터 데이터 출처
UI 토글만으로는 DB/그래프가 바뀌지 않음 — 진짜 경로를 확인
경로 1 — Arduino tele (센서 제어)
Arduino
센서·릴레이
MQTT pub
MQTT tele
tele 1Hz
cronusfarm/..
NR 파싱
tele_channel
_fact
Bed 타임라인
24h 채널
GET /api/..
경로 2 — Tuya PHW3988 (수질 센서)
Tuya PHW3988
수질·EC·pH
Cloud API
fn_map
NR 변환
정규화
sensor_reading
SQLite
POST /ingest
게이지·24h
수질 그래프
GET /series
모니터 표시 규칙
수동 제어 또는 스케줄 → tele · cmd 경유 후 DB 적재 (UI 직접 반영 아님)
채널 타임라인 → GET /api/channel/timeline (SQLite)
수질 센서 시계열 → POST /ingest/sensor / GET /api/sensor/series
AI 작물 관측 → MQTT ai_count 토픽 → InfluxDB ai_detections

## Slide 7
AI 카메라 파이프라인
실시간 MJPEG 추론 — 동영상 저장 없음 · CCTV JPEG + SQLite 메타만 디스크 적재
ustreamer
:8080
USB video0
단일 점유
hailo_stream
OpenCV + YOLO
NPU 추론
:8081
nginx
프록시
/farm/hailo-mjpeg
Dashboard
AI 영상
자막 오버레이
MQTT
ai_count
검출 수·자막
CCTV 캡처 (JPEG 전용)
/mnt/usb/CCTV/cam01/ · 1분 주기
현재 ~2.5만장 2.6GB 누적
ONNX CPU 폴백
Hailo HEF 없으면 자동 전환
(처리 속도 저하)
systemd 서비스
cronusfarm-ustreamer
8080
정식 ✅
cronusfarm-hailo-stream
8081
정식 ✅
cronusfarm-cctv
—
JPEG ✅
cronusfarm-camera
8080
레거시 ⛔ mask
⛔ cronusfarm-camera (레거시) + ustreamer 동시 기동 → :8080 충돌 → 검정 화면 → systemctl mask cronusfarm-camera

## Slide 8
Hailo YOLO 재학습 파이프라인
Roboflow 라벨링 → YOLOv8 학습 → best.onnx → WSL x86 HEF 컴파일 → Pi 배포
① 데이터
라벨링
Roboflow
잎 1장=박스 1개
② YOLO
학습
YOLOv8
Colab / GPU
③ ONNX
변환
best.onnx
640×640
④ HEF
컴파일
WSL x86
Hailo DFC
⑤ Pi
배포
Hailo/ + systemd
restart
주요 명령어
HEF 컴파일 (WSL)
.\scripts\cronusfarm-hailo-prepare-best.ps1 -RunCompileInWsl
Pi 배포
.\scripts\cronusfarm-hailo-prepare-best.ps1 -DeployToPi -SetupOnPi
서비스 재시작
sudo systemctl restart cronusfarm-hailo-stream
추론 테스트
curl -X POST http://127.0.0.1:8081/detect_now
로그 확인
journalctl -u cronusfarm-hailo-stream -f
클래스 순서 : tomato · fig · butterhead · basil (Hailo/yolov8.json 동일) · 화분·토양 라벨 금지

## Slide 9
개발 · 배포 워크플로우
PC 저장소 정본 → 분할 편집 → 병합 → Pi apply (POST /admin/flows 필수)
분할 수정
flows_*.json
arduino/ · scripts/
병합
merge_nodered
_deploy.py
scp 전송
merged-deploy
.json → Pi
플로우 적용
POST /admin/flows
pi-nodered-apply
서비스 재시작
systemctl restart
nodered
Node-RED 분할 플로우 파일 (로컬 편집)
flows_cronusfarm_dashboard.json — /ui 대시보드 · 모니터 · 설정
flows_cronusfarm_mqtt.json — MQTT · tele · SQLite HTTP
flows_cronusfarm_devflow_flow.json — 개발환경 탭 · PHW3988
배포 핵심
정본은 PC 저장소 JSON
scp 복사만으론 미반영
POST /admin/flows 필수
기존 flows.json 자동 백업
upcode.ps1 로 Git + 배포 통합
upcode (Windows 통합 커맨드)
cd D:\WorkSpace\Study\MyCode\Cursor\CronusFarm
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\upcode.ps1

## Slide 10
Node-RED 경로 · 런타임 구조
로컬 개발 경로 → Pi 런타임 경로 · Dashboard 1 제어 흐름
파일 경로
PC 저장소
d:\WorkSpace\Study\MyCode\Cursor\CronusFarm\nodered\
SMB 마운트
\\ida.mango-larch.ts.net\MyCode → /home/dooly/CronusFarm
Pi 복사본
/home/dooly/CronusFarm/nodered/merged-deploy.json
NR 실행 파일
/home/dooly/.node-red/flows.json
NR systemd env
/etc/systemd/system/nodered.service.d/cronusfarm-influx.conf
Grafana 대시보드
/var/lib/grafana/dashboards/cronusfarm_operator_ui.json
CCTV 저장 (USB)
/mnt/usb/CCTV/cam01/ · 백필: kma_backfill_influx.py
제어 흐름 (목표)
/ui
Dashboard 1
NR MQTT 탭
SQLite
bridge :18766
Mosquitto
Arduino
R4
nginx /farm/* → NR:1882 → bridge · SCHED_JSON·채널 cmd → MQTT

## Slide 11
호스트 · URL · 핵심 요약
Pi 호스트
ida · LAN 192.168.60.222 · Tailscale ida.mango-larch.ts.net
Node-RED 런타임
/home/dooly/.node-red/flows.json
Grafana 대시보드
/var/lib/grafana/dashboards/cronusfarm_operator_ui.json
Hailo MJPEG
/farm/hailo-mjpeg/video_feed
CCTV 저장
/mnt/usb/CCTV/cam01/ · Snap URL :1880/cctv/cam01/latest.jpg
farm-ui
http://ida.mango-larch.ts.net/ui · 공개: cronusfarm.duckdns.org
핵심 요약
단일 점유 카메라
ustreamer만 정식 · 레거시 mask 필수
USB primary 통신
MQTT offline 무관 · tele 1Hz면 정상
저장소 정본 관리
PC JSON → merge → POST /admin/flows
데이터 경로 이해
UI 토글 ≠ DB 변경 · tele/cmd 경유 필수